| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
| Зам. Главы администрации г. Фрязино | Директор МУП «Водоканал» |
| ________________ | _______________И.И. Волков |

ДЕФЕКТНАЯ    ВЕДОМОСТЬ

На объёмы работ  по  реконструкции трассы  наружного водопровода по адресу:

от ул. Московской до ул. Центральной  г. Фрязино.

| №№ п/п | Наименование работ | Формула подсчёта | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Замена водопроводных колодцев |
| 1 | Разработка грунта экскаватором | (2*2*2,5)*8шт=80 м3 | М3 | 80,0 |
| 2 | Доработка грунта вручную |  | М3 | 8,0 |
| 3 | Планировка вручную дна и откосов | (2+2)*2*2,5+4=24 м2 | М2 | 24,0 |
| 4 | Демонтаж круглых ж/б колодцев д=1,5м Н=2,5 м в мокрых грунтах | 1,54 м3*8 шт.=12,32 м3 | М3 | 12,32 |
| 5 | Устройство круглых ж/б колодцев д = 1,5 в мокрых грунтах Н=2,5 м | 1,54 м3*8 шт.=12,32 м3 | М3 | 12,32 |
| 6 | Люки чугунные тяжёлые для колодцев |  | Шт. | 8,0 |
| 7 | Демонтаж задвижек д= 150 мм |  | Шт. | 6,0 |
| 8 | Установка задвижек чугунных д= 200 мм |  | Шт. | 6,0 |
| 9 | Демонтаж задвижек д= 100 мм |  | Шт. | 4,0 |
| 10 | Установка задвижек чугунных д= 150 мм |  | Шт. | 4,0 |
| 11 | Демонтаж задвижек д= 100 мм |  | Шт. | 6,0 |
| 12 | Установка задвижек чугунных д= 100 мм |  | Шт. | 6,0 |
| 13 | Снятие пожарных гидрантов |  | Шт. | 4,0 |
| 14 | Установка пожарных гидрантов |  | Шт. | 4,0 |
| Реконструкция трубопровода д= 200 мм |
| 15 | Водоотлив из котлованов |  | М3 | 20,0 |
| 16 | Разработка грунта экскаватором | (3*3*3)=27 м3 | М3 | 27,0 |
| 17 | Разработка грунта с перемещением до 20 метров бульдозерами |  | М3 | 27,0 |
| 18 | Засыпка котлованов с перемещением грунта до 10 метров |  | М3 | 27,0 |
| 19 | Доработка грунта вручную |  | М3 | 2,7 |
| 20 | Планировка вручную дна и откосов | (3+3)*2*3+9=45 м2 | М2 | 45,0 |
| 21 | Засыпка вручную пазух |  | М3 | 2,7 |
| 22 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения | (3*3)*0,2=1,8 м3 | М3 | 1,8 |
| 23 | Разборка фундаментов бетонных |  | м3 | 1,8 |
| 24 | Монтаж опорной ж/бетонной плиты |  | шт | 1,0 |
| №№ п/п | Наименование работ | Формула подсчёта | Ед. изм. | Объём |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | Демонтаж опорной ж/бетонной плиты |  | шт | 1,0 |
| 26 | Крепление досками стенок котлована | (3+3)*2*3=36 м2 | м2 | 36,0 |
| 27 | Продавливание без разработки грунта (прокол) труб Д= 400 мм | 1 переход | м | 70,0 |
| 28 | Протаскиване в футляр труб д=200 мм |  | м | 70 |
| 29 | Заделка футляра бетонной смесью |  | м | 70 |
| 30 | Бестраншейная замена труб полиэтиленовыми с ду200мм на дн225 мм |  | п/м | 390 |
| 42 | Установка полиэтиленовых фасонных частей |  | ф.ч. | 40,0 |
| 43 | Промывка трубопровода с дезинфекцией д= 200 мм |  | метров | 390,0 |
| 44 | Врезка в существующие сети водо- провода д= 200 мм |  | врезка | 2,0 |

Члены комиссии :

| Начальник ПТО МУП «Водоканал» | Т.К. Соколин |
| --- | --- |
| Инженер – сметчик | Т.Н. Чернега |
| Инженер ПТО | Л.В. Антонова |